## Slide 1
Fusion Hyperspectrale
Sentinel-2 / Sentinel-3
Architecture NL-JTAE v3 : Skip Connections, ConvTranspose & SAM Loss
v2 NL-JTAE
→
v3 NL-JTAE
7 Juillet 2026
Notes: Introduire le contexte : la fusion hyperspectrale S2/S3, l'objectif de super-résolution, et l'évolution du modèle de v0 à v3.

## Slide 2
Le Défi de la Fusion Hyperspectrale
SENTINEL-2
Haute Résolution
Spatiale
• 13 bandes spectrales • Résolution : 10 m • Spectre : 443–2190 nm • Couverture : 290 km
SENTINEL-3
Haute Résolution
Spectrale
• 21 bandes OLCI • Résolution : 300 m • Spectre : 400–1020 nm • Données océan/terre
+
OBJECTIF
HSI Super-Résolu
• Résolution 10 m • 103 bandes spectrales • Couverture complète • Facteur ×30 spatial
→
Problème inverse mal posé : reconstruction à haute résolution spatiale ET spectrale sans données de référence directes.
Notes: Le problème est mal posé : on veut reconstruire 103 bandes à 10m de résolution à partir de deux sources dégradées. L'approche physique utilise les PSF et SRF comme contraintes.

## Slide 3
Évolution du Modèle
De la décomposition linéaire à l'auto-encodeur non-linéaire conjoint
v0
Tucker ALS
Linéaire
Décomposition
algébrique ALS
Sans réseau
~20 dB
→
v1
CTAE
Couplé
Encodeurs
séparés S2/S3
+ couplage
26.6 dB
→
v2
NL-JTAE
Conjoint
Encodeur unique
34 canaux
Inception
25.9 dB
→
v3
NL-JTAE v3
Skips+Transp
Skip connections
ConvTranspose
SAM Loss
40.6 dB
* PSNR sur PaviaU, mode supervisé
Notes: v0 : Tucker ALS, baseline purement linéaire. v1 : CTAE avec encodeurs séparés. v2 : Encodeur unique conjoint mais décodeur simple. v3 : Architecture UNet avec skip connections et perte SAM. Le bond de v2 à v3 est spectaculaire : +14.7 dB PSNR.

## Slide 4
Architecture v2 – NL-JTAE
Encodeur conjoint InceptionBlock · Décodeur Upsample+Conv · Sans skip connections
Entrée
Conjointe
S2 (13ch)
+ S3 (21ch)
= 34 canaux
→
Inception
Encoder
Conv 3×3
+ Inception
Block (1,3,5,pool)
→
Tucker
Core G
(B,16,16,8)
Adaptive
AvgPool
→
Upsample
Decoder
×3 Bilinéaire
+ Conv
×5 Bilinéaire
→
HSI
Reconst.
(B,240,240
,103)
Sigmoïd
Contraintes Physiques Intégrées
PSF Spatiale (P_h, P_w)
Dégradation gaussienne simulant
le facteur d'échelle S3 (×30)
SRF Spectrale (R_S2, R_S3)
Réponse spectrale de chaque capteur
pour les bandes S2 et S3
Régularisation L1 (G)
Parcimonie du tenseur cœur
pour une représentation compacte
Notes: v2 : l'encodeur est un InceptionBlock unique prenant les 34 canaux S2+S3. Le décodeur utilise deux Upsample bilinéaires successifs (×3 puis ×5). Pas de skip connections. Le tenseur cœur G a la forme (B,16,16,8).

## Slide 5
Innovations v3 – NL-JTAE
Trois améliorations architecturales majeures par rapport à v2
01
Skip Connections
(Style UNet)
– Connexions résiduelles de l'encodeur vers le décodeur
– feat_240 et feat_48 transmises au décodeur
– Préserve les détails haute fréquence (contours, textures)
– Résout le problème de disparition du gradient
02
ConvTranspose2d
(Upsampling Appris)
– Remplacement de Upsample bilinéaire par ConvTranspose2d
– Noyaux appris : ×3 (16×16→48×48) et ×5 (48→240)
– Upsampling différentiable et adaptatif
– Meilleure reconstruction des bords et détails fins
03
SAM Loss
Différentiable
– Perte d'Angle Spectral Moyen (SAM) dans la fonction de coût
– Pénalise la distorsion spectrale directement
– Complémentaire à la perte MSE spatiale
– λ_SAM = 0.1 (optimisé empiriquement)
Notes: Les trois innovations sont orthogonales. Les skip connections préservent l'information spatiale. ConvTranspose apprend un upsampling adaptatif. La SAM loss pénalise explicitement les erreurs spectrales. Ensemble elles expliquent le gain de +14.7 dB.

## Slide 6
v2 vs v3 – Comparaison Architecturale
NL-JTAE v2
NL-JTAE v3 ✓
Composant
Upsampling
Bilinéaire + Conv
ConvTranspose2d (appris)
Architecture
Skip Connections
Aucune
feat_240 + feat_48
Entraînement
Fonction de perte
MSE + S2 + S3 + L1
MSE + SAM + S2 + S3 + L1
Encodeur
Downsampling
AdaptiveAvgPool
MaxPool ×5 + MaxPool ×3
Décodeur
Étapes
2 blocs Upsample
2 blocs ConvTranspose + Cat
Hyperparamètres
Rangs Tucker
(16, 16, 8)
(16, 16, 32)
La v3 conserve la même structure générale mais enrichit chaque composant : upsampling appris, skip connections et loss spectrale. Cela représente une évolution architecturale cohérente, pas une refonte complète.
Notes: La v3 partage la même philosophie que v2 (encodeur conjoint, contraintes physiques) mais améliore le flux d'information spatial dans le décodeur via les skip connections, et le signal d'entraînement via la SAM loss.

## Slide 7
Performances – PaviaU (103 bandes, 240×240 px)
Protocole supervisé · Mode : entraînement sur la vérité terrain
PSNR
dB
v1 26.6
v2 25.9
v3
40.6
SAM
°
v1 6.17
v2 5.37
v3
1.55
ERGAS
v1 4.86
v2 5.30
v3
0.148
SSIM
v1 —
v2 —
v3
0.986
v3 vs v2 : PSNR +14.7 dB | SAM −71% | ERGAS −97% | SSIM 0.986
Notes: Les métriques sont calculées sur PaviaU (Pavia University dataset), cropé à 240×240 px. La progression v2→v3 est spectaculaire : +14.7 dB PSNR, SAM réduit de 71%, ERGAS réduit de 97%. La SSIM de 0.986 confirme une excellente fidélité structurelle.

## Slide 8
Application Réelle – Andorre (Juillet 2022)
Mode non-supervisé · Données réelles Sentinel-2 (10m) + Sentinel-3 (300m) · Patch 480×480 px · 17 bandes
Cohérence Spectrale
0.9+
bandes Oa1–Oa10
corrélation Pearson
Netteté Spatiale
×3+
vs S3 upsamplé
(variance Laplacien)
Mode Non-Supervisé
4000
époques · early stop
sans vérité terrain
Observations de l'Évaluation Sans Vérité Terrain
✓
Bandes Oa1–Oa10 (400–750 nm) : cohérence Pearson > 0.9 (seuil 'excellent')
⚠
Bandes Oa11–Oa17 (680–865 nm) : cohérence 0.5–0.85 (bandes difficiles, signal S3 plus bruité)
✓
Netteté spatiale : NL-JTAE v3 surpasse l'interpolation bilinéaire S3 sur toutes les bandes testées
↗
Spectre moyen reconstruit cohérent avec S3 brut · résidu spectral visible sur ~600–700 nm (zone chlorophylle)
Notes: La version non-supervisée de Andorre ne dispose pas de vérité terrain. On évalue donc via des métriques indirectes : corrélation avec S3 brut (spectrale), variance du Laplacien (netteté spatiale). Les bandes de l'infra-rouge (> 750 nm) sont plus difficiles car le signal S3 OLCI y est nativement plus bruité.

## Slide 9
Conclusion & Perspectives
Bilan NL-JTAE v3
PSNR 40.57 dB
vs 25.9 dB (v2) — gain de +14.7 dB
SAM 1.55°
vs 5.37° (v2) — réduction de 71%
ERGAS 0.148
vs 5.30 (v2) — réduction de 97%
SSIM 0.986
Fidélité structurelle quasi-parfaite
Mode non-supervisé
Déployé avec succès sur données réelles (Andorre)
Perspectives
Attention Spatiale
Mécanisme self-attention pour pondérer les régions importantes
Multi-Résolution
Entraînement sur plusieurs tailles de patch simultanément
Augmentation
Data augmentation spectrale pour robustesse aux artefacts S3
Export ONNX
Modèle exporté — inférence accélérée sur CPU/GPU embarqué
Validation terrain
Comparaison avec mesures spectroradiométriques réelles
Notes: Résumé final : la v3 surpasse massivement la v2 sur toutes les métriques. Les trois innovations (skip connections, ConvTranspose, SAM loss) contribuent ensemble à ce résultat. La prochaine étape naturelle est l'intégration d'un mécanisme d'attention spatiale.